Техническое описание функций электронного блока управления сушильным шкафом.

Внешний вид

На панели управления имеются :

- Трёхзначный семисегментный индикатор красного свечения(размер изображения 38милиметров), закрытый красным декоративным оргстеклом;

- 4 разноцветные пультовые кнопки (зелёная – пуск\пауза, красная – «+», синяя «-», серая – «время/температура»);

- 3 сигнальных светодиода (желтый – «температура», зелёный – «время», супер яркий  синий – «конец цикла сушки»);

- Отверстия для зуммера звуковой сигнализации;

- Тумблер-дифавтомат  «сеть» .

Включение

При включении тумблера «сеть»  на индикаторе появляется надпись “on” в течении 2 секунд. Происходит тестирование на аварийные ситуации и если всё нормально,

- включается желтый светодиод «температура»;

- появляется на индикаторе значение 30 ˚   (или установленное в предыдущий раз);

- кнопка «Пуск» не работает, пока не будет хотя бы раз нажата кнопка «время\температура» .

Установка времени и температуры

Переключение между установкой времени и установкой температуры происходит нажатием кнопки «время/температура» . Загорается зелёный или желтый светодиод, соответственно.

Значение устанавливается кнопками «+» и «-». При кратковременном нажатии (меньше 2 секунд) меняются единицы значения температуры или минут. При длительном нажатии (больше 2 секунд) меняются десятки значения.

Время устанавливается в диапазоне 10 – 180 минут; температура устанавливается в диапазоне от 20 до 50 градусов.

Пуск

- После установки времени и температуры при нажатии кнопки «Пуск» включается режим сушки;

- Записываются в память устройства установленные значения температуры и времени;

- Начинают поочерёдно мигать желтый и зелёный светодиоды с интервалом                          1 секунда;

- Блокируются кнопки «+» и «-».

Работа

- Индицируется среднее арифметическое показание двух термодатчиков;

- При нажатии кнопки «время\температура» индикатор переключается между показаниями оставшегося времени до конца цикла сушки и текущей температурой.

До момента достижения заданной температуры:

- Скорость вентиляторов автоматически регулируется в зависимости от разности показаний между датчиками температуры;

- ТЭН включается на  мощность 75% от максимальной.

При достижении заданной температуры:

- Вентиляторы включаются на максимальную скорость;

- Схема управления ТЭНом переходит в режим поддержания заданной температуры

Режим «Пауза»

- При нажатии кнопки «Пуск/пауза» во время цикла сушки происходит останов , на индикаторе появляется надпись “PAU”.

- В этом состоянии можно открыть дверь шкафа. После закрытия двери на индикаторе снова появляется “PAU”.

- При повторном нажатии кнопки «Пуск/пауза» цикл сушки продолжается с момента останова.

Окончание цикла сушки

- Подаётся серия звуковых сигналов;

- Начинает мигать супер яркий синий светодиод «окончание цикла»;

- На индикаторе появляется надпись “End”;

- Выключаются ТЭНы;

Описание аварийных ситуаций:

- Обрыв в цепи ТЭН – индицируется “Er1”, все кнопки блокируются, отключается ТЭН,  вентилятор;

- Неисправно реле (перегрев) – индицируется “Er2”, все кнопки блокируются, отключается ТЭН, включается вентилятор с максимальной скоростью;

- Отрицательная температура окружающей среды или замыкание в электропроводке датчиков температуры – индицируется “Er3”, клавиатура блокируется, исполнительные устройства не включаются;

- Обрыв в цепи термодатчика 1 - индицируется “Er4”, клавиатура блокируется, исполнительные устройства не включаются;

- Обрыв в цепи термодатчика 2 - индицируется “Er5”, клавиатура блокируется, исполнительные устройства не включаются.

При срабатывании аварийного режима постоянно подаётся прерывистый звуковой сигнал, мигает  синий светодиод «Конец работы»